- 螺旋式洗砂机

LSX 系列螺旋洗砂机可清洗分离砂石中的泥土和杂物，其新颖的密封结构、可调溢流堰板、可靠的传动装置确保清洗脱水的效果，适用于公路、水电、建筑等行

7.غسل الرمل الحلزوني

ينظّم غسل الرمل الحلزوني سلسلة LSX تراب و اشتات في الامرال, فيه هيكل إنختام الحديث, خشبة تعديل , تجهيزة النقل لتضامن ميزة الذي التغسيل و الزموهة, متنافس طريق , كهربائيةالماء , البناء غيره من المهنة

洗砂机的技术参数:

| 型号 | LSX-920 | 2LSX-920 | LSX-1120 | 2LSX-1120 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 螺旋直径(mm) | 920 | 920 | 1120 | 1120 |
| 水槽长度(mm) | 7585 | 7585 | 9750 | 9750 |
| 进料粒度 (mm) | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 |
| 产量 (t/h) | 100 | 200 | 175 | 350 |
| 螺旋转速 (r/min) | 21 | 21 | 17 | 17 |
| 电机功率(kW) | 11 | 2x11 | 18.5 | 2x18.5 |
| 耗水量(t/h) | 10-80 | 20-160 | 20-150 | 40-300 |
| 外形尺寸(mm)(L×B×H) | 8420×2180×3960 | 8420×3970×3960 | 10770×3950×4860 | 10770×5260×4860 |
| 重量(t) | 6.2 | 11.5 | 10.9 | 17.8 |

注：科菲达保留更改螺旋洗砂机设计与规格的权利，届时恕不另行通知。

حجةّ فنية لغسل الرمل

| نوع | LSX-920 | 2LSX-920 | LSX-1120 | 2LSX-1120 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| قظر الراسب(mm) | 920 | 920 | 1120 | 1120 |
| طول صهريج(mm) | 7585 | 7585 | 9750 | 9750 |
| اكبر مفاس لمغذي (mm) | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 |
| كمية الإنتاج(t/h) | 100 | 200 | 175 | 350 |
| سرعة الراسب (r/min) | 21 | 21 | 17 | 17 |
| طاقة(kW) | 11 | 2x11 | 18.5 | 2x18.5 |
| كمية المياه(t/h) | 10-80 | 20-160 | 20-150 | 40-300 |
| قياس ا لهيكل (mm)(L×B×H) | 8420×2180×3960 | 8420×3970×3960 | 10770×3950×4860 | 10770×5260×4860 |
| وزن(t) | 6.2 | 11.5 | 10.9 | 17.8 |

ملاحظة : شركة  KEFID لتغيير تصاميم ومواصفات المنتج للاحتفاظ الوقت المناسب ، دون سابق إنذار

## طريقة الاتصال

## تشنغتشو :

العنوان : National HI-TECH Industry Deve- lopment Zone, Zhengzhou, China

رمز البريدي : 450001

رقم الهاتف : A: 0086-371-67999255 A:0086-371-67988500

رقم الفاكس : A-  67998980-371-0086

البريد الالكتروني :sales@kefid.com

ICQ :581565081

NSM :kefidmachinery@hotmail.com

! Messenger  Yahoo : kefidmachinery@hotmail.com

## شنغهاي :

العنوان : No.201-34, Huaxia San Road, Pudong New Area,Shanghai, China

رمز البريدي : 201200

رقم الهاتف : A 58385016-021-0086

رقم الفاكس : A58377628 -021-0086

البريد الالكتروني : sales@kefid.com

ICQ : A:581565081

MSN : kefid-shanghai@hotmail.com