震动给料机

GZD系列振动给料机，是专为破碎筛分中粗破碎机前均匀输送大块物料而设计的新型振动给料机。该振动给料机采用双偏心轴激振器的结构特点，保证设备能承受大块物料下落的冲击，给料能力大。在生产流程中可以把块状、颗粒状物料从贮料仓中均匀、定时、连续地给到受料装置中去，从而防止受料装置因进料不均而产生死机的现象，延长了设备使用寿命。

振动给料机可分为钢板结构和篦条结构，钢板结构的给料机多用于砂石料生产线，将物料全部均匀地送入破碎设备；篦条结构的给料机可对物料进行粗筛分，使系统在配制上更经济合理，在破碎筛分中已作为必不可少的设备。因而振动喂料机广泛应用于冶金、煤矿、选矿、建材、化工、磨料等行业的破碎、筛分联合设备中。

性能特点：

该系列振动喂料机振动平稳、工作可靠、噪声低、耗能小、、无冲料现象、寿命长、维护保养方便、重量轻、体积小、设备调节安装方便、综合性能好，当采用封闭式结构机身时可防止粉尘污染。

技术参数：

.مغذي الهزاز

مغذي الهزاز سلسلة  GZD  تصميم مغذي الهزاز الحديث الذي تعطي مواد كبير بلغا معدلها في غربال وكسر  قبل كسارة الخشن.هذا الجهاز يستخدم غريب القطبا جهاز الاهتزاز الاثر من ميزة الهيكل لتضامن اندفاع تجهيزتا  الذي تحمل انحطاط المواز و قدرة الإعطاء  كبير. اعطي المواد القطعة  الحبيبات من مستودع  المواد  إلي  كسارة الغير تجانسا مو قو تا  متتالا و مما جعل حال كسارة الغير نظارة الجهاز العطل لإعطاء مواد دون تجانس لذلك طال حياة التجهيزز

تجهيز الكسر:

يقسم هيكل الشريحة الصلب من معذي الهزاز  لمواد خسنا,مما جعل النظام معقول في إقتصادية. بلا شك يصبح التجهيز اللازم في غربال و كسر. لذلك يستخدم مغذي الهزاز علي نطاق واسع خلط المعادن , فحم المنجم , إختيار المعدان ,مواد البناء , مواد الطحن  وغيرها  مهنة  من معدات تكسير .

ميزة و صفة:

هذا الجهاز  مغذي الهزاز  إهتزاز  الثبات  , عمل مؤكد , ضوضوء خفيف , إستعمل طافة صغير,دون نظارة المواد اندفع , عمر طويل, إدامة و صون سهيل , وزن خفيف, حجم صغير , معادات تكييف و سهالة  معدات التكييف ، سهلة التركيب ، والأداء الشامل ، عندما يكون الجسم عند استخدام بنية مغلقة لمنع تلوث الغبار

Technical Parameter Of Vibrating Feeder :

Mm to inch conversion: 25.4millimeters=1 inch

| 型号 | 最大进料尺寸(mm) | 产量(t/h) | 功率(kW) | 倾角(º) | 重量(kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GZG70-4 | 200 | 120-170 | 2X0.5 | ~10 | 389 |
| GZG100-4 | 300 | 270-380 | 2X1.1 | ~10 | 762 |
| GZD240X70 | 400 | 30-80 | 2x1.5 | ~10 | 3000 |
| GZD300×85 | 450 | 80-120 | 2x3.7 | ~9 | 3900 |
| ZSW380×96 | 500 | 120-210 | 11 | 0 | 4200 |
| ZSW420×110 | 650 | 180-400 | 15 | 0 | 4800 |
| ZSW490×110 | 650 | 250-480 | 15 | 0 | 5300 |
| ZSW490×130 | 750 | 300-550 | 22 | 0 | 6700 |
| ZSW600×130 | 750 | 400-800 | 30 | 0 | 7800 |
| ZSW600×150 | 800 | 500-850 | 30 | 0 | 8800 |

注：科菲达保留更改震动给料机的设计与规格的权利，届时恕不另行通知。

حجةّ  فنية  مغذي الهزاز:

تحويل ملم مع  بوصة       ملم 25.4= بوصة 1

| نموذج | اكبر مدخل الحجم(mm) | كمية الإنتاج(t/h) | طاقة(kW) | ميل زاوية(º) | وزن(kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GZG70-4 | 200 | 120-170 | 2X0.5 | ~10 | 389 |
| GZG100-4 | 300 | 270-380 | 2X1.1 | ~10 | 762 |
| GZD240X70 | 400 | 30-80 | 2x1.5 | ~10 | 3000 |
| GZD300×85 | 450 | 80-120 | 2x3.7 | ~9 | 3900 |
| ZSW380×96 | 500 | 120-210 | 11 | 0 | 4200 |
| ZSW420×110 | 650 | 180-400 | 15 | 0 | 4800 |
| ZSW490×110 | 650 | 250-480 | 15 | 0 | 5300 |
| ZSW490×130 | 750 | 300-550 | 22 | 0 | 6700 |
| ZSW600×130 | 750 | 400-800 | 30 | 0 | 7800 |
| ZSW600×150 | 800 | 500-850 | 30 | 0 | 8800 |

ملاحظة :الشر كة kefid لتغيير تصاميم ومواصفات المنتج للاحتفاظ الوقت المناسب ، دون سابق إنذار

## طريقة الاتصال

## تشنغتشو :

العنوان : National HI-TECH Industry Deve- lopment Zone, Zhengzhou, China

رمز البريدي : 450001

رقم الهاتف : A: 0086-371-67999255 A:0086-371-67988500

رقم الفاكس : A-  67998980-371-0086

البريد الالكتروني :sales@kefid.com

ICQ :581565081

NSM :kefidmachinery@hotmail.com

! Messenger  Yahoo : kefidmachinery@hotmail.com

## شنغهاي :

العنوان : No.201-34, Huaxia San Road, Pudong New Area,Shanghai, China

رمز البريدي : 201200

رقم الهاتف : A 58385016-021-0086

رقم الفاكس : A58377628 -021-0086

البريد الالكتروني : sales@kefid.com

ICQ : A:581565081

MSN : kefid-shanghai@hotmail.com