- 球磨机

球磨机适用于粉磨各种矿石及其它物料，是物料被破碎之后，再进行粉碎的关键设备。

球磨机广泛应用于水泥，硅酸盐制品，新型建筑材料、耐火材料、化肥、黑色与有色金属选矿以及玻璃陶瓷等生产行业，对各种矿石和其它可磨性物料进行干式或湿式粉磨。

本机由给料部、出料部、回转部、传动部（减速机，小传动齿轮，电机，电控）等主要部分组成。中空轴采用铸钢件，内衬可拆换，回转大齿轮采用铸件滚齿加工，筒体内镶有耐磨衬板，具有良好的耐磨性。本机运转平稳，工作可靠。

5 طاحونة الكرة:

يستخدم طاحونة الكرة طحن الغيار احجار المتنوعة ومواد غيره كما معدات مفتاح  كسر ثانية بعد مكسور المواد .يستخدم طاحونة الكرة  إسمنت ,صنع السليكات , مواد البناء الحديث ,مواد الحراري للفرن, اسمدة , معدن اسود و معدن لون , زجاجة وحزف غيرها مهنة الإنتاج , طحن حجر متنوعة و المواد الأخري باغيار او غيار الرطوبة.يكون هذا طاحونة الكرة  قسم المواد , خرج المواد , قسم دائر عودة , قسم النقل , (سرعة خفض ,عجلة النقل الصغير, محرك كهرباي , دولاب  كهربائي)غيره من الاقسام الاساس. يتخذ قطب تسييل مواد الصلب,تحويل بطانة , يتخذ عجلة الكبير قطع المسننات المخدد, في الآلة خشبة الإحتكاك , يمتاز الإحتكاك ممتاز. يدير هذا الجهاز عمل إستخراج

ا

球磨机技术参数 :

| 型号 | 筒体转速(r/min) | 球的重量(t) | 进料口尺寸(mm) | 出口尺寸 (mm) | 产量 (t/h) | 功率 (kW) | 重量(t) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ф900×1800 | 38 | 1.5 | ≤20 | 0.075-0.89 | 0.65-2 | 18.5 | 3.6 |
| Ф900×3000 | 38 | 2.7 | ≤20 | 0.075-0.89 | 1.1-3.5 | 22 | 4.6 |
| Ф1200×2400 | 32 | 3.8 | ≤25 | 0.075-0.6 | 1.5-4.8 | 45 | 12.5 |
| Ф1200×3000 | 32 | 5 | ≤25 | 0.075-0.4 | 1.6-5 | 45 | 12.8 |
| Ф1200×4500 | 32 | 7 | ≤25 | 0.075-0.4 | 1.6-5.8 | 55 | 13.8 |
| Ф1500×3000 | 27 | 8 | ≤25 | 0.075-0.4 | 2-5 | 90 | 17 |
| Ф1500×4500 | 27 | 14 | ≤25 | 0.075-0.4 | 3-6 | 110 | 21 |
| Ф1500×5700 | 27 | 15 | ≤25 | 0.075-0.4 | 3.5-6 | 132 | 24.7 |
| Ф1830×3000 | 24 | 11 | ≤25 | 0.075-0.4 | 4-10 | 180 | 28 |
| Ф1830×6400 | 24 | 23 | ≤25 | 0.075-0.4 | 6.5-15 | 210 | 34 |
| Ф1830×7000 | 24 | 25 | ≤25 | 0.075-0.4 | 7.5-17 | 245 | 36 |
| Ф2200×5500 | 21 | 30 | ≤25 | 0.075-0.4 | 10-22 | 370 | 48.5 |
| Ф2200×6500 | 21 | 30 | ≤25 | 0.075-0.4 | 14-26 | 280 | 52.8 |
| Ф2200×7500 | 21 | 33 | ≤25 | 0.075-0.4 | 16-29 | 380 | 56 |
| Φ2200×9500 | 21 | 38 | ≤25 | 0.074-0.4 | 18-35 | 475 | 62 |

注：科菲达保留更改球磨机设计与规格的权利，届时恕不另行通知。

| نوع | سرعة ماسورة(r/min) | وزن الكرة(t) | اكبر مدخل الحجم (mm) | مخرج الحجم (mm) | كمية الإنتاج (t/h) | طاقة(kW) | وزن(t) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ф900×1800 | 38 | 1.5 | ≤20 | 0.075-0.89 | 0.65-2 | 18.5 | 3.6 |
| Ф900×3000 | 38 | 2.7 | ≤20 | 0.075-0.89 | 1.1-3.5 | 22 | 4.6 |
| Ф1200×2400 | 32 | 3.8 | ≤25 | 0.075-0.6 | 1.5-4.8 | 45 | 12.5 |
| Ф1200×3000 | 32 | 5 | ≤25 | 0.075-0.4 | 1.6-5 | 45 | 12.8 |
| Ф1200×4500 | 32 | 7 | ≤25 | 0.075-0.4 | 1.6-5.8 | 55 | 13.8 |
| Ф1500×3000 | 27 | 8 | ≤25 | 0.075-0.4 | 2-5 | 90 | 17 |
| Ф1500×4500 | 27 | 14 | ≤25 | 0.075-0.4 | 3-6 | 110 | 21 |
| Ф1500×5700 | 27 | 15 | ≤25 | 0.075-0.4 | 3.5-6 | 132 | 24.7 |
| Ф1830×3000 | 24 | 11 | ≤25 | 0.075-0.4 | 4-10 | 180 | 28 |
| Ф1830×6400 | 24 | 23 | ≤25 | 0.075-0.4 | 6.5-15 | 210 | 34 |
| Ф1830×7000 | 24 | 25 | ≤25 | 0.075-0.4 | 7.5-17 | 245 | 36 |
| Ф2200×5500 | 21 | 30 | ≤25 | 0.075-0.4 | 10-22 | 370 | 48.5 |
| Ф2200×6500 | 21 | 30 | ≤25 | 0.075-0.4 | 14-26 | 280 | 52.8 |
| Ф2200×7500 | 21 | 33 | ≤25 | 0.075-0.4 | 16-29 | 380 | 56 |
| Φ2200×9500 | 21 | 38 | ≤25 | 0.074-0.4 | 18-35 | 475 | 62 |

ملاحظة :الشركة KEFID لتغيير تصاميم ومواصفات المنتج للاحتفاظ الوقت المناسب ، دون سابق إنذار

## طريقة الاتصال

## تشنغتشو :

العنوان : National HI-TECH Industry Deve- lopment Zone, Zhengzhou, China

رمز البريدي : 450001

رقم الهاتف : A: 0086-371-67999255 A:0086-371-67988500

رقم الفاكس : A-  67998980-371-0086

البريد الالكتروني :sales@kefid.com

ICQ :581565081

NSM :kefidmachinery@hotmail.com

! Messenger  Yahoo : kefidmachinery@hotmail.com

## شنغهاي :

العنوان : No.201-34, Huaxia San Road, Pudong New Area,Shanghai, China

رمز البريدي : 201200

رقم الهاتف : A 58385016-021-0086

رقم الفاكس : A58377628 -021-0086

البريد الالكتروني : sales@kefid.com

ICQ : A:581565081

MSN : kefid-shanghai@hotmail.com