### كسارة المحروطHP

كسارة المخروطية الهيدروليكية سلسلة HP هي شركاتنا لإدخال من الألمانية أحدث التقنيات وتطوير الطاقة العالية مستوى العالم المتقدم و كسارة المخروط يستخدم على نطاق واسع في المعادن اللافلزية والاسمنت والرمل والصناعات المعدنية. كسارة المخروطية هيدروليكية سلسلة HP لا يحسن القدرة الإنتاجية والنسبة الكسر فحسب ، ولكن أيضا توسيع نطاق من التطبيقات ، من الحجر الكلس إلي البازلت ، من الإنتاج الحجر إلى مجموعة متنوعة من خام سحق الحجارة ، واستكمال النسبة في جميع القطع ، كسر متوسط ، وعملية دقيق الساحق ، وسهلة ويمكن ضمان صيانة استقرار استثنائية عالية من العملية ، وصناعة البناء في كسارة اليوم البديلة التعدين كسارة المخروط النابض والعادي الكسارة المخروطية الهيدروليكية استبدال أحدث جيل من المنتجات ، ومصنع كبير كسر الحجارة والتعدين أفضل المعدات

.

كسارة المخروطية الهيدروليكية نسبة عالية هي شركاتنا لإدخال من الألمانية  أحدث التقنيات وتطوير الطاقة العالية العالم المتقدم. له الخصائص التالية:

. 1نسبة عالية: ويستخدم قطب ثابت ، مثل الاستفادة المثلى من هيكل سطح مقرمد سلطانية كروية صغيرة ، من كسارة مخروطية نابض قديمة  نسبة عالية 5 ٪~ 15 ٪

.2القدرة الكبيرة: آلة الشوط الكسر ، و سرعة  كسر وشكل مزيج مثالي لتصميم غرفة سحق ، آلة كسارة

في ظل حجم مخروط ذاته ،من كسارة  المخروط  النابض الطراز القديم  من ٪ 35 ذات الإنتاجية العالية

إلى ٪ 60

3. والأحجار ذات جودة عالية : ويعتمد هذا الجهاز على مبدأ تصفيح فريد كسر، ويلعب دور السحق بين المواد مماّ إرتفعت نسبة المواد المكعب ،  وإنخفض نسبة المواد الشكل الإبر  حجم الحبوب أكثر موحد

4. التشغيل أكثر استقرار : عندما  قطع الحديد ومواد الصلب يدخل في الماكينةلايمكن التكسير فيمكن كسرها إلى الجهاز ، وحماية الحديد الزائد تلقائيا يتم الافراج فورا ومن ثم إعادة تعيين

5. نظام مراقبة متعدد تقسيم لتزييت الهيدروليكية ، وتزييت قطب  لضمان أن الآلة والزائد الحماية المزدوجة.

معطية التكتلوجيا كسارة المخروطيةHP :

| نموذج | تجويف(حشن/دقيق) | نطاق نعديل الإطال(mm) | فنحة المغذي(mm) | قدرة (t/h) | طاقة (kW) | وزن (t) | قطر المخروطية المحرك(mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HP-160 | C | 13 | 150 | 120-240 | 160 | 13 | 950 |
|  | F | 6 | 76 | 55-180 |  |  |  |
| HP-220 | C | 13 | 225 | 150-430 | 220 | 18 | 1160 |
|  | F | 6 | 86 | 90-260 |  |  |  |
| HP-315 | C | 13 | 290 | 190-610 | 315 | 26 | 1400 |
|  | F | 6 | 100 | 108-320 |  |  |  |
| HP-400 | C | 13 | 320 | 230-700 | 400 | 33 | 1500 |

## طريقة الاتصال

## تشنغتشو :

العنوان : National HI-TECH Industry Deve- lopment Zone, Zhengzhou, China

رمز البريدي : 450001

رقم الهاتف : A: 0086-371-67999255 A:0086-371-67988500

رقم الفاكس : A-  67998980-371-0086

البريد الالكتروني :sales@kefid.com

ICQ :581565081

NSM :kefidmachinery@hotmail.com

! Messenger  Yahoo : kefidmachinery@hotmail.com

## شنغهاي :

العنوان : No.201-34, Huaxia San Road, Pudong New Area,Shanghai, China

رمز البريدي : 201200

رقم الهاتف : A 58385016-021-0086

رقم الفاكس : A58377628 -021-0086

البريد الالكتروني : sales@kefid.com

ICQ : A:581565081

MSN : kefid-shanghai@hotmail.com

! Messenger  Yahoo: kefidmachinery@hotmail.com