### كسارة الفك سلسلةJC

كسارة الفك السلسلة JC هو يستخدم علي نطاق واسع في المجا ل التعدين و مواد البناء ومواد الكيميائية وصناعةالمعدنية وغيره يمكن أن يقطّع المتنوع من المعادن والصخور والمواد الخشتةالأخري,التي الخشنة والمتوسطة والدقيقة ثلاثة انواع من المواد ويمكن أن يقطّع 320 Mpa مقاومتها الضغط لاتتجاوز المواد الصعب المزيد والعناد نسخة الأوروب

.

## مبدأ العمل :

عندما يبدأ الكسارة المخروطية الزنبركية بالعمل تدور المحور عن طريق الحزام أو موصل المحور. يدور العمود و أو ترك الطبقة السطحية غالمعدة فوق غطاء التعديل .يتم صدم , عصر و حني الخامات في غرفة التكسير . نظام جزء المخروط حول المعد مسبقا تحت ضغط حافظة غير متراكزة . تجعل غرفة تكسير مخروط التكسير قريبة تأمين الزنبرك يعمل عندما تكون الخامة صعبة الكسر , تذهب خلال غرفة التكسير عندما تكون الغرفة مملوءة , يمكن توسيع المخرج عن طريق تنظيف نظام الغرفة . يمكن الإستمرار بالمخرج أوتوماتيكيا تحت لفة الزنبرك , ويمكن للآلة العمل طبيعيا .هذه السلسلة من الكسارة المخروطية الزنبركية مقسمة لثلاثة أنواع : الكسارة المخروطية تقريبية , الكسارة المخروطية متوسطة , والكسارة المخروطية ممتازة

معطية التكتلوجيا :

| نموذج | JC760×1100 | JC840×1100 | JC1100×1200 | JC180×1300 | JC250×1000 | JC250×1300 | JC400×600 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| فتحة المغذي(mm) | 760×1100 | 840×1100 | 1100×1200 | 180×1300 | 250×1000 | 250×1300 | 400×600 |
| اكبر مقاس للمغذي(mm) | 620 | 720 | 930 | 150 | 220 | 220 | 350 |
| نطاق تعديل الإطال(mm) | 75-200 | 100-225 | 150-275 | 10-30 | 20-40 | 70-100 | 35-85 |
| سرعة الغريب الأطوار الرمح(rpm) | 270 | 240 | 210 | 320 | 330 | 290 | 250 |
| كمية الإنتاج (t/h) | 150-350 | 200-500 | 300-650 | 12-35 | 15-50 | 26-85 | 15-70 |
| محرة الكهربائية | طاقة (kw) | 110-132 | 132-160 | 185-200 | 30-37 | 30-37 | 37-45 | 37-45 |
|  | سرعة (r/min) | 985 | 985 | 740 | 980 | 980 | 980 | 980 |
| قياس الهيكل(mm) | 2600×2500 ×2200 | 3300×2320 ×3120 | 4140×2660 ×3560 | 1320×2150 ×1175 | 1400×1850 ×1310 | 1450×2150 ×1175 | 1920×1460 ×1840 |
| وزن (kg) | 24000 | 32000 | 59200 | 6000 | 5600 | 6800 | 7000 |

## طريقة الاتصال

## تشنغتشو :

العنوان : National HI-TECH Industry Deve- lopment Zone, Zhengzhou, China

رمز البريدي : 450001

رقم الهاتف : A: 0086-371-67999255 A:0086-371-67988500

رقم الفاكس : A-  67998980-371-0086

البريد الالكتروني :sales@kefid.com

ICQ :581565081

NSM :kefidmachinery@hotmail.com

! Messenger  Yahoo : kefidmachinery@hotmail.com

## شنغهاي :

العنوان : No.201-34, Huaxia San Road, Pudong New Area,Shanghai, China

رمز البريدي : 201200

رقم الهاتف : A 58385016-021-0086

رقم الفاكس : A58377628 -021-0086

البريد الالكتروني : sales@kefid.com

ICQ : A:581565081

MSN : kefid-shanghai@hotmail.com

! Messenger  Yahoo: kefidmachinery@hotmail.com