HGM中速微粉磨粉机

产品介绍:

HGM中速微粉磨粉机系超细微粉磨粉机，是汲取瑞典先进的磨粉行业技术，针对目前国内磨粉行业发展的趋势及市场需求情况，专业对超细粉加工的用户而研发的一种最新型超细粉磨设备。主要适用于方解石、白垩、碳酸钙、白云石、高岭土、膨润土、滑石、云母、菱镁矿、伊利石、叶腊石、蛭石、海泡石、凹凸棒石、累托石、硅藻土、重晶石、石膏、明矾石、石墨、萤石、磷矿石、钾矿石、浮石等温度小于6%，莫氏硬度在9级以下非易燃易爆的非金属物

# سلسلة الطاحونة النعومة العالية المتوسطة السرعHGMة

سلسلة HGMالطاحونة النعومة العالية المتوسطة السرعة التي تتخذ التقنية الحديثة من سويد وحسب طلب الاجتماعية و الاقتصادية توفير الزبون المعدات الحديث لطحن البودرة الدقيق

性能特点：

- 投资成本低。在同等的细度情况下，比气流磨投入少，成本低，回收周期短

- 出粉率高。同等的成品细度及功耗下，比气流磨和搅拌磨产量高45%以上

- 易损件损耗低。所有易损件均采用国内外优质的耐磨材料，比普通磨粉机设备的易损件使用寿命长，一般可在一年以上。

- .磨腔内运转安全可靠。该超细磨与普通磨机相比，磨腔内无滚动轴承、无螺钉，所以不存在轴承及其它密封件易损的问题，避免了螺钉易松动而毁坏机器的问题。

- .成品细度高。最终细度一次性可达到d97≤5μm。

- .环保无污染。采用高效的脉冲式除尘器，整套设备运转过程中无粉尘污染，配置消音器及消音房，降低了噪音，完全按照国家的环保标准来组织生产，起到了环保作用。消声器的使用减轻了粉尘的的污染和噪音，符合国家的环保标准，对周围的环境起到了环保的作用

## الطاحونة النعومة العالية المتوسطة السرعة:

1 تكاليف الاستثمار. الأحوال في نفس الظروف ، أي أقل من طائرة مطحنة وانخفاض التكلفة ، وأقصر دورة الانتعاش

2 الانتهاء من نفس الحجم واستهلاك الطاقة ، فإن نسبة النفاثة مطحنة لطحن ومزج اكثر من 45 ٪ من المردود    العالي
3 يرتدون أجزاء منخفضة الخسارة. يرتدي جميع الأجزاء ذات جودة عالية من المواد المقاومة للخدش في   الداخل والخارج ، مما العادي آلة معدات الطحن ، ومنذ فترة طويلة وهو يرتدي أجزاء عموما متاحة في أكثر   من سنة واحدة.
4 مأمونة وموثوقة للعملية الطحن تجويف. متطرف) غرامة طاحونة عادية بالمقارنة مع غير مطحنة   الأسطوانة التي تحمل تجويف ، لا مسامير ، لذلك لا يوجد مختومة المحامل والأجزاء الأخرى من مسألة   الضعف ، من السهل تجنب المسمار تخفيف وتدمير آلية.
5 انتهى عالية الدقة ، لتصل في نهاية المطاف ، ومرة واحدة دقة d97 ≤ 5μm 
6 خالية من التلوث البيئي. الاستخدام الفعال للنبضية جمع الغبار ، والعملية برمتها من دون تشغيل المعدات   الغبار والتلوث ، والتكوين ، وكواتم الصوت الخمارات الغرفة ، والحد من الضوضاء ، وبما يتفق تماما مع   المعايير البيئية الوطنية لتنظيم الانتاج ، ولعب دورا في حماية البيئة واستخدام الخمارات للحد من الغبار   والتلوث والضوضاء ، وذلك تمشيا مع المعايير البيئية الوطنية ، وعلى البيئة المحيطة دورا في حماية البيئة

| 型号 | HGM80 | HGM100 |
| --- | --- | --- |
| 磨辊数量 | 21 | 27 |
| 直径(mm) | Φ800 | Φ1000 |
| 磨环数量（个） | 2 | 2 |
| 主机转速(mm) | 235 | 235 |
| 进料粒度(mm) | 10 | 10 |
| 成品尺寸 (mesh) | 325-2500 | 325-2500 |
| 产量(kg/h) | 600-4000 | 900-6000 |
| 整机尺寸 (m) | 12.4×2.5×5.8 | 14.5×3.8×6.3 |

## طريقة الاتصال

## تشنغتشو :

العنوان : National HI-TECH Industry Deve- lopment Zone, Zhengzhou, China

رمز البريدي : 450001

رقم الهاتف : A: 0086-371-67999255 A:0086-371-67988500

رقم الفاكس : A-  67998980-371-0086

البريد الالكتروني :sales@kefid.com

ICQ :581565081

NSM :kefidmachinery@hotmail.com

! Messenger  Yahoo : kefidmachinery@hotmail.com

## شنغهاي :

العنوان : No.201-34, Huaxia San Road, Pudong New Area,Shanghai, China

رمز البريدي : 201200

رقم الهاتف : A 58385016-021-0086

رقم الفاكس : A58377628 -021-0086

البريد الالكتروني : sales@kefid.com

ICQ : A:581565081

MSN : kefid-shanghai@hotmail.com