雷蒙磨粉机

产品简介

雷蒙磨以发明者Raymond的名字而得名，是我国引进美国技术并加以改造的第一代中速摆式磨粉设备，通过皮带轮或者减速机把电机扭矩传递至主轴，使磨辊围绕磨环公转的同时自转，与此同时铲刀装置将从进料口下落的物料铲至磨辊与磨环之间，进而使物料得到研磨，研磨后的物料被来自鼓风机的气流吹起，气流与混合其中的粉体在上升至选粉机时，合格粉体通过，不合格粉体被击落下来继续再研磨，而上升的粉体和气流在选粉集粉器内，粉体沿筒壁螺旋下落，气流则在锁粉器处开始形成上升旋风气流被引回鼓风机，整个系统在负压工作状态下富裕的气流从简易布袋除尘器排出，此时粉体收集，气流被排向大气。

雷蒙磨广泛应用于冶金、建材、化工、矿山等领域内矿产品物料的粉磨加工，适宜加工莫氏硬度6-7级以下、湿度在6%以下的各种非易燃易爆矿产，如石膏、滑石、方解石、石灰石、大理石、钾长石、重晶石、白云石、花岗岩、高岭土、膨润土、麦饭石、铝矾土、氧化铁红、铁矿等，成品细度在615微米~44微米（0.615毫米-0.044毫米）之间，通过分析机和风机的共同作用，可满足不同用户的使用要求，是粉磨行业的理想设备，特别适用于中小型企业。

مطحنة ريمون:

بيان الانتاج:

طحونةالريمون باسم المخترع يدعي ريمون   هو إدخال التكنولوجيا الاميركية في الصين وتحويل   من الجيل الأول متوسطة السرعة معدات الطحن  عمليةالعملها  يعطي القدرةالكهربائ الي  العمودالاجوف عبر ةالدولاب السير ة   والة  التخفيف السرعة    ثم عمودالاجوف تتناوب ينفس خلال التناول القضيب الشحذ التي يحول الخاتم الطاحونة  وبينما يقدم جهاز المجرفة المواد الي بين قضيب الشحذ وخاتم الطحونة مما الموادينسحق ثم ينفخ تيار كهربائ من منفاخ   الموادالمسحوق   ثم يرتفع  مواد النهاية  وينزل مواد الرسب  ويستمرالمسحو ق بعد عبر تصفية الالة المسحوق  بل موادالصاعقة وتيارالجوئ يبقا في الة جمع الغبار  ثم موادالنهاية ينزل عاي جدارالانبوبة ثم تيارالجوئ يدور فوق  الة القفل غبار  بينما  يجذب الي منفاخ  بعدما تيار الجوئ الفضلاة يخرج من كناسةالغبار حينيذ غبار المسحوق يجمع في الةالجمع الغبار

طاحونة ريموديستخدم غالب في مجال الخلط المعادن   ومواد البناء والكيميائية  والتعدين غيره  ويناسب التجهيز لمواد الصلابة موس   اقل من  6-7     و الرطبوة  أقل من 6 ٪ من مجموع المعادن غير المتفجرة        مثل： الجبس ، الطلق ، الكالسيت ، الصخرة الرخام ، الفلسبار والباريت ، والدولوميت ، والغرانيت ، والكاولين ، والبنتونيت ،  والحجر الطبي              والبوكسايت ، وأكسيد الحديد الأحمر خام الحديد ، ، الخ    ومقياسها الدقيق بين0.615mm -0.044mm  والة المنفاخمما مقياس المواد يبلغ متطلبات مختلفة من المستخدمين  كما هو معداة  مثالية لصناعة طحن ، لا سيما بالنسبة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة

性能特点

1、雷蒙磨采用立体结构，占地面积小，成套性强，从块料到成品粉子独立自成一个生产体系，一次性投资小，干法连续制粉产量高、粉子细，，粒度分布集中、细度连续可调、耗能低、效率高，、安装、维护简单。

2、成品粉子细度均匀，通筛率99%，这是其它磨粉设备难以具备的。

3、机传动装置采用密闭齿轮箱和带轮，传动平稳，运行可靠。

4、雷蒙磨的重要部件均采用优质钢材，耐磨件均采用高性能耐磨材料，整机耐磨性能高，运行可靠。主机铲刀架在运转时始终处于与物料接触，所以铲刀架由上下二部份组成，下座磨损后拆卸连接螺栓可调换。

5、电气系统采用集中控制，磨粉车间基本可实现无人作业，并且维修方便。

6、粉尘污染小、噪音低

7、采用电磁振动给料机给料均匀，易于调节，体积小，重量轻，省油省电，维护方便。

ميزتها و الصفة :

1.هيكل الطاحونة ريمون  شبه العمود  لذلك يشغل مساحةالصغيرة  وقوية المجموعة و يؤسس خط الانتاج من مواد   الكبير         الي موادالنهاية وحدها هاكذا ممكن ان يوفر الاستثثمار  الطحن الجاف المستمر يرتفع مردود العالئ  الغبار دقيقة  و حجم     التعديل  وتوفيرالكهربائ   وفعال العالئ  و تسهيل لتركيب .وصون

2.قياس الموادالنهاية  هوالتوازن   كما يبلغ الانتاج تسع وتسعون في المئة  وهذه لايمتاز   معداةالطحن الاخرئ

3.نظرال  تركيب الةالانتقال استعملت صندق العجلة المغلقة و دولاب السير لذلك  انتقالها ليس زلزلة    وتشغيل موثوق

4. أجزاء مصنوعة من الصلب ريمون الهامة ذات جودة عالية  و موادالاجذاء المقاومة  هو مواد المقاومة العالية ويمس            جهازرئس ورف المجرف خلال التشغيل مع المواد فيكون  رف المجرفة من جزءين العلي وسفل   لما  صوقلت جزئ السفلئ  فيمكن انيغيرها بالتكفيف المسمار

.5  نظام الكهربائ  تحت تحكم الكهربائ  لذلك يتخفف العامل   بل تسهيل لاصلاح

6 . التلوث الغبار  صغيرة و الضوضاء  منخفض

. 7 باستخدام وحدة التغذية الكهربائية  لتكفيف التغذية  وتسهيل التكيف   و جسمها صغيرة الوزن  خفيفة   بل توفرالكهربائ والوقود

技术参数：

| 名称 | 单位 | 3R2715 | 4R3216 | 5R4121 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 磨辊数量 | 个 | 3 | 4 | 5 |
| 磨辊直径 × 高度 | mm | Ø270×150 | Ø 320×160 | Ø410×210 |
| 磨环直径 | mm | 830 | 970 | 1280 |
| 主机转速 | 转/分 | 155 | 130 | 103 |
| 最大进料粒度 | mm | 15-20 | 20-25 | 25-30 |
| 成品粒度 | mm | 0.615-0.044 | 0.615-0.044 | 0.615-0.044 |
| 产量 | 吨/小时 | 0.9-2.8 | 1.8-4.5 | 3-7.5 |
| 外形尺寸 长 ×宽×高 | mm | 8080×5830×5740 | 7600×7200×8800 | 8000×8510×9650 |
| 总重（电控除外） | 吨 | 11 | 15.7 | 24 |
| 基本数据 | 单位 | 规格、技术数据 |
|  |  | 3R2714 | 4R3216 | 5R4121 |
| 主机电动机 | 型号 |  | Y180L-4 | Y225S-4 | Y280S-4 |
|  | 功率 | kw | 22 | 37 | 75 |
|  | 转速 | 转/分. | 1470 | 1489 | 1480 |
| 分析机电动机 | 型号 |  | YCT200-4A | YCT200-4A | YCT200-4B |
|  | 功率 | kw | 4 | 5.5 | 7.5 |
|  | 转速 | 转/分 | 125-1250 | 125-1250 | 125-1250 |
| 提升机电动机 | 型号 |  | Y100L-4 | Y100L-4 | Y100L2-4 |
|  | 功率 | kw | 3 | 3 | 3 |
|  | 转速 | 转/分 | 1420 | 1420 | 1420 |
| 鼓风机电动机 | 型号 |  | Y160L-4 | Y200L-4 | Y280S-4 |
|  | 功率 | kw | 18.5 | 30 | 55 |
|  | 转速 | 转/分 | 1470 | 1470 | 1470 |
| 颚式破碎机 电动机 | 型号 | PE | 200×350 | 250×400 | 250×400 |
|  |  |  | Y160M-6 | Y160M-6 | Y180L-6 |
|  | 功率 | kw | 7.5 | 15 | 15 |
|  | 转速 | 转/分 | 970 | 970 | 970 |
| 电磁振动给料机 | 型号 |  | GZIF | GZIF | GZ2F |
|  | 功率 | w | 60 | 60 | 150 |

注：科菲达保留更改产品设计与规格的权利，届时恕不另行通知。

إستمار

| إسم | وحدة | 3R2715 | 4R3216 | 5R4121 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| كمية العصا الطحن | كمية | 3 | 4 | 5 |
| قطر العصا الطحن × إرتفاع | mm | Ø270×150 | Ø 320×160 | Ø410×210 |
| قطر الجاتم الطحن×إرتفاع | mm | 830 | 970 | 1280 |
| سرعة الآلة الرئسية | r/min | 155 | 130 | 103 |
| اكبر مقاس للمغذي | mm | 15-20 | 20-25 | 25-30 |
| مقياس الجهاز | mm | 0.615-0.044 | 0.615-0.044 | 0.615-0.044 |
| كمية الإنتاج | t/h | 0.9-2.8 | 1.8-4.5 | 3-7.5 |
| قياس الهيكل | mm | 8080×5830×5740 | 7600×7200×8800 | 8000×8510×9650 |
| وزن (إلا صدوق التحك الكهربائية) | t | 11 | 15.7 | 24 |
| بيانات الاساسية | وحدة | مواصفة معطيات تقنية |
|  |  | 3R2714 | 4R3216 | 5R4121 |
| محرة الكحربائية | نموذج |  | Y180L-4 | Y225S-4 | Y280S-4 |
|  | طاقة | kw | 22 | 37 | 75 |
|  | سرعة | r/min. | 1470 | 1489 | 1480 |
| محرة الكحرئية المحلل | نموذج |  | YCT200-4A | YCT200-4A | YCT200-4B |
|  | طاقة | kw | 4 | 5.5 | 7.5 |
|  | سرعة | t/min | 125-1250 | 125-1250 | 125-1250 |
| محرة الكحربائية الآلة الإرتفاع | نموذج |  | Y100L-4 | Y100L-4 | Y100L2-4 |
|  | طاقة | kw | 3 | 3 | 3 |
|  | سرعة | t/min | 1420 | 1420 | 1420 |
| محرة الكحربائية الآلة الريح | نموذ |  | Y160L-4 | Y200L-4 | Y280S-4 |
|  | طاقة | kw | 18.5 | 30 | 55 |
|  | سرعة | t/min | 1470 | 1470 | 1470 |
| محرة الكحربائية الكسارة الفك | نموذج | PE | 200×350 | 250×400 | 250×400 |
|  |  |  | Y160M-6 | Y160M-6 | Y180L-6 |
|  | طاقة | kw | 7.5 | 15 | 15 |
|  | سرعة | r/min | 970 | 970 | 970 |
| محرة الكحربائية المغذى الهزاز | نموذج |  | GZIF | GZIF | GZ2F |
|  | طاقة | w | 60 | 60 | 150 |

ملاحظة : KEFID لتغيير تصاميم ومواصفات المنتج للاحتفاظ الوقت المناسب ، دون سابق إنذار

## طريقة الاتصال

## تشنغتشو :

العنوان : National HI-TECH Industry Deve- lopment Zone, Zhengzhou, China

رمز البريدي : 450001

رقم الهاتف : A: 0086-371-67999255 A:0086-371-67988500

رقم الفاكس : A-  67998980-371-0086

البريد الالكتروني :sales@kefid.com

ICQ :581565081

NSM :kefidmachinery@hotmail.com

! Messenger  Yahoo : kefidmachinery@hotmail.com

## شنغهاي :

العنوان : No.201-34, Huaxia San Road, Pudong New Area,Shanghai, China

رمز البريدي : 201200

رقم الهاتف : A 58385016-021-0086

رقم الفاكس : A58377628 -021-0086

البريد الالكتروني : sales@kefid.com

ICQ : A:581565081

MSN : kefid-shanghai@hotmail.com