### كسارة المخروط CS

هو كسارة المخروط النابض الحديثة التحسين من نوع تجويف والمعقول في آن واحد وعلى أساس استيعاب التكنولوجيا الأجنبية ، وفقا لاحتياج العملاء ، على أساس نظرية التصفيح وعدد من الارض كسر كسر مفهوم التصميم التي وضعتها مجموعة صغيرة من البندول عالية التردد

سلسلة CS الكسارة المخروطية الزنبركية هي التي تتخذ التقنية من الالمانيا .حسب طلب الزبون ,على أساس مبدأ تصميم التكسير و تكسير أكثر من التطحين .جمع السرعة العالية والتجويف العميق و المسافة المعقول الكسارة الحديث الفعالية العالية . سلسلة CS الكسارة المخروطية الزنبركية .تتسع الى تطبيق في مجلات التعدين و المعدنية و الكمييائية و البنائية و الاسمنت والأحجار الخ. أيضا تناسب الحديد الخام والمعادن غير الحديدية وخام الجرانيت والحجر الجيري ، والكوارتز ، والحجر الرملي ، والحصى وغير ذلك.

.

### خصائص الأداء :

· فعالية عالية : الجمع الأمثل تصميم الغرفة نوع مع تطبيق سرعة معقولة والسكتة الدماغية ، لتقديم هذا النوع من الآلات لا مزيد من العمل مع نفس الدينامية مخروط قطره.

· جسيمات المنتج تكوين الجيد : كسر مبدأ الهرم تستخدم في صنع منتجات زيادة كبيرة في نسبة من مكعبات ، ابرة للحد من ورقة في خانة زيادة توحيد حجم الحبوب .

· حسن الاستقرار: عندما وجود المعادن أو غيرها من المواد غير حان لكسر في الغرفة ، والمعادن التي يمر بها

حماية خروج الواثب يعود شكله مباشرة بعد المعادن المزيج يمر التجويف .

· غسالة التجويف سهلا : إذا توقف محطم تحت ظروف التحميل ، يمكن للنظام تنظيف تنظيف الغرفة سحق بسرعة حتى يقلل وقت تعطل يمر الساحق القاعة.

·موثوقية عالية : اعتماد الفتحة الرئيسية كبيرة قطرها الثقيلة الإطار الرئيسي ونظام التحكم التلقائي منفصل رقيقة من زيت التشحيم النظام ، بحيث يضمن متانة عملية وموثوق بها من محطم.

· سهولة الصيانة : جميع أجزاء يمكن تفكيكها من القمة والجانب العلوي ، بحيث الثابتة والديناميكية مخروط مخروط يمكن تفكيكها بسهولة. في ظل ارتفاع الصدمة والاهتزاز والبيئة ، وإذ تضع البرونزية ممتازة يمكن أن تبقي على قدرة التحمل وأكثر اقتصادية وسهلة الصيانة.

· تكاليف الإنتاج أرخص: نظرا لقدرات كبيرة ، والموثوقية العالية وسهولة الصيانة .نفض التكلفة .

· تطبيق واسع : خصوصية سلسلة من خدمات العملاء عالية الكفاءة ربيع المخروط المطحنة هو تحقيق أقصى قدر من الأداء لتطبيقه على جميع أنواع عملية سحق : الخشنة خاصة من سحق لسحق غرامة ؛ الثابتة الساحقة من المصنع الى مصنع للسحق المتنقلة.

·فصل التشحيم

الرئيس ,الهيكل المتحرك ,جدار التكسير .جزء الناقل تكوين من دائرة السيور الكبير .العمود الناقل .الترس

المخروطي الصغير و الترس المخروطي الكبير الخ

معطية التكتلوجيا :

معطيات فنية كسارةالمخروطية CS

| نموذج | قطر المخروطية المحرك (mm)(inch) | تجويف | فتحة المغذي | نطاق تعديل الإطال(mm) | سرعة القطب (r/min) | طاقة (kw) | كمية الإنتاج (t/h) | وزن (t) | قياس الهيكل (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | أبعادالمفتوح (mm) | تبعادالنغلوف (mm) |  |  |  |  |  |  |
| CSB75 | 900 (3') | دقيق | 83 | 102 | 9-22 | 580 | 75 | 45-91 | 15 | 2821×1880 ×2164 |
|  |  | خشن | 159 | 175 | 13-38 |  |  | 59-163 |  |  |
| CSB160 | 1295 (4 1/4') | دقيق | 109 | 137 | 13-31 | 485 | 185 | 109-181 | 27 | 2800×2342 ×2668 |
|  |  | متوسط | 188 | 210 | 16-38 |  |  | 132-253 |  |  |
|  |  | خشن | 216 | 241 | 19-51 |  |  | 172-349 |  |  |
| CSB240 | 1650 (5 1/2') | دقيق | 188 | 209 | 16-38 | 485 | 240 | 181-327 | 55 | 3911×2870 ×3771 |
|  |  | متوسط | 213 | 241 | 22-51 |  |  | 258-417 |  |  |
|  |  | خشن | 241 | 268 | 25-64 |  |  | 299-635 |  |  |
| CSB315 | 2134 (7') | دقيق | 253 | 278 | 19-38 | 435 | 315 | 381-726 | 110 | 4613×3251 ×4732 |
|  |  | متوسط | 303 | 334 | 25-51 |  |  | 608-998 |  |  |
|  |  | خشن | 334 | 369 | 31-64 |  |  | 789-1270 |  |  |

قصير CSD

| نموذج | قطر المخروطية المحرك mm (inch) | تجويف | فتحة المغذي | نطاق تعديل الإطال(mm) | سرعة القطب (r/min) | طاقة (kw) | كمية الإنتاج (t/hour) | وزن (t) | قياس الهيكل (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | أبعادالمفتوح (mm) | تبعادالنغلوف (mm) |  |  |  |  |  |  |
| CSD75 | 914 (3') | دقيق | 13 | 41 | 3-13 | 580 | 75 | 27-90 | 15 | 2821×1880 ×2410 |
|  |  | خشن | 33 | 60 | 3-16 |  |  | 27-100 |  |  |
| CSD160 | 1295 (4 1/4') | دقيق | 29 | 64 | 3-16 | 485 | 160 | 36-163 | 27 | 2800×2342 ×2668 |
|  |  | متوسط | 54 | 89 | 6-16 |  |  | 82-163 |  |  |
|  |  | خشن | 70 | 105 | 10-25 |  |  | 109-227 |  |  |
| CSD240 | 1676 (5 1/2') | دقيق | 35 | 70 | 5-13 | 485 | 240 | 90-209 | 55 | 3917×2870 ×3771 |
|  |  | متوسط | 54 | 89 | 6-19 |  |  | 136-281 |  |  |
|  |  | خشن | 98 | 133 | 10-25 |  |  | 190-336 |  |  |
| CSD315 | 2134 (7') | دقيق | 51 | 105 | 5-16 | 435 | 315 | 190-408 | 110 | 4130×3251 ×4454 |
|  |  | متوسط | 95 | 133 | 10-19 |  |  | 354-508 |  |  |
|  |  | خشن | 127 | 178 | 13-25 |  |  | 454-599 |  |  |

## طريقة الاتصال

## تشنغتشو :

العنوان : National HI-TECH Industry Deve- lopment Zone, Zhengzhou, China

رمز البريدي : 450001

رقم الهاتف : A: 0086-371-67999255 A:0086-371-67988500

رقم الفاكس : A-  67998980-371-0086

البريد الالكتروني :sales@kefid.com

ICQ :581565081

NSM :kefidmachinery@hotmail.com

! Messenger  Yahoo : kefidmachinery@hotmail.com

## شنغهاي :

العنوان : No.201-34, Huaxia San Road, Pudong New Area,Shanghai, China

رمز البريدي : 201200

رقم الهاتف : A 58385016-021-0086

رقم الفاكس : A58377628 -021-0086

البريد الالكتروني : sales@kefid.com

ICQ : A:581565081

MSN : kefid-shanghai@hotmail.com

! Messenger  Yahoo: kefidmachinery@hotmail.com