ＶＭ－立式磨粉机，

产品简介

VM立式磨粉机（立磨）是科菲达为解决工业磨机产量低、耗能高等技术难题，吸收欧洲先进技术并结合我公司多年先进的磨粉机设计制造理念和市场需求，经过多年的潜心设计改进后的大型粉磨设备。立磨采用了合理可靠的结构设计，配合先进工艺流程，集烘干、粉磨、选粉、提升于一体，尤其在大型粉磨工艺中，能够完全满足客户需求，主要技术、经济指标达到国际先进水平。可广泛应用于水泥、电力、冶金、化工、非金属矿等行业，特别适用于各种矿石的大型制粉加工，将块状、颗粒状及粉状原料磨成所要求的粉状物料

طاحونة القايم  ＶＭ

موجزة المنتجات

طاحونة القايم  ＶＭهو معدات الكبيرة بعد تحسين  لمعاجلة  مشكيلة الإنخفاض الإنتاج الطاحونة

و عا لي الإستهلال

طاقة  منتجاتنا  هو بالإستعاب  تكنولوجيا المتقدمة  في أوروب جنبا إلى جنب مع لدينا سنوات من تصميم وتصنيع مفهوم مطحنة متقدمة والطلب في السوق  وطاحونة القايم  يتميزّ تصميم الهيكلة

الموثيقة والمعقول مع عملية تكنولوجية متقدمة ، مجموعة من التجفيف والطحن ، ومسحوق لتحسين في واحد ، ولا سيما في عملية طحن الكبير ، لتلبية الطلب بالكامل العملاء ، وصلت التقنية الرئيسية ، والمؤشرات الاقتصادية المستوى المتقدم الدولى. ويمكن أن تستخدم على نطاق واسع في صناعة الإسمنت ، والطاقة ، والصناعات الكيماوية المعدنية ، والصناعات غير المعدنية ، وخاصة لمجموعة كبيرة ومتنوعة من عملية طحن الخام ، سوف تكون هائلة والحبوب والمواد المطلوبة من مسحوق الأرض

。

性能特点

1、运行成本低：

（1）磨粉效率高，立式磨采用磨辊与料床碾压磨碎物料，能耗低、磨粉系统的电耗比球磨系统降低40-50％，而随原料的湿度增加，节电效果更为显著。

（2）金属损耗小，衬板和磨辊用特殊材质，寿命长，减少了运行成本，利用率高；

（3）配有外部循环装置，能进一步降低电力消耗；

（4）入磨物料粒度大，可达磨辊直径的5％左右，一般为40~100毫米，因此大中型立

磨可省掉二级粉碎。

ميز ة  و صفة  :

1 رخيص التكليف التشغيل:

⑴ عا لي الفعاّل الطحن و عملية الغبار الطحن عبر دياسة العمد الطحن وخاتم الطحن  كما رخيص الإستهلالها

الطاقة  وإستهلال الكهربايها  أقلّ  ﹞40-50％خمسون إلي أربعون في المئة﹝ بل أكثر وضوحا

في توفير الكهرباي  بزبادة الرطوبة لموادة

⑵  إنخفاض الإستهلال المعاد ن و خاصة المادة لعمد الطحن والبطانة  ومن أجل مدّ عمرها  وإنخفاض

تكليف التشغيل وعا لي الفعاّل المستخدم

⑶    لديها جهازة الدورة الخارج الجسم  من أجل أكثر من إنخفاض الإستهلال الكهرباي

⑷    كبير حجم المواد في مدخل  حتيّ إلي،5％    وحجم المواد  من عادة  mm 40~100    لذالك ل لايحتاج طاحونة القايم  سحق مرة أخري

2、建设费用低：

（1）立磨工艺流程简单，和球磨系统相比占地面积可减少约50%，建设费用减少约70%，建筑面积小，占用空间少。

2    رخصة التكليف لتعمير:

①  طاحونة القايم عمليتها  بسيطة  و مساحتها اقلّ 50% من مساحة طاحونة الكرة  كما تكليف التعمير أقلّ   70%

فصغير المساحة التعمير ها  عبارة  قليل مساحةالتي تقع

（2）立磨集破碎、干燥、粉磨、分级输送于一体，系统简单，布局紧凑。可露天布置，

使得建设费用低廉。

（2）طاحونة  القايم  مومتحددّ من سحق  و تجفيف وغبار الطحن  ونظامها بسيط  وتركيبها  متين    و يمكن أن يكون تخطيط فتح  لإنخفاض تكليف التعمير

3、运转容易可靠：

（1）配有自动控制装置，可实现远程控制，操作简单。

（2）有防止辊套和磨盘衬板质检直接接触的装置，避免出现破碎性剧烈震动。

3       تشغيلها تسهيل وموثق  :

（1）عملية بسيطة مع جهاز التحكم الآلي ، ويمكن  تحقيق التحكّم عن بعد

（2）  لديها  جهازة لمنع الإتصال المباشرةالأسطواناة المحطنة وبطانة  لتجنّب أكبر من هزازة

4、烘干能力强，立式磨采用气体输送物料，在碾磨水分较大的物料时可控制进风温度，使产品达到最终水份，在立磨内可烘干水分高达12~15％的物料，即使是烘干球磨，也只能烘干水份为3~4％的物料。

4   أقدر عالي تجويف  ويتحكّم  درجة المنفخ في وقت الكيرالرطوبة لموادالمسحوق  لانّه ينقل المواد بالهواي لجعل

منتجات بلغ إلي متطلبات الزبان  ويمكن كفاءة التجويف في غرف الطاحونة القايم أن يبلغ مواد 12~15％

ولكن  طاجونة الكرة  يبلغ  مواد 3~4％  فقط

5、产品质量稳定，颗粒级配均匀。物料在磨内停留时间短，易于对产品粒度及化学成分的检测和控制，产品质量稳定。

5   جودة المنتجات هو موثق  وتوزيع الحبوب  هو موحدة  وقصير الوقت الني مواد ينثطع في داخل الطاحونة  لتسهيل الفحص والتحكمّ عن حجم المنتج وتركيب الكيميائي  وإستقرار الجودة المنتج

6、维修方便，通过检修油缸、翻转动臂、辊套、衬板在很短时间就能更换。

6  تسهيل الصيانة  و ممكن  تكييف عبر فحص الهيدروليكية  و إقلاب الجدارالحركة  وغلف الأسطوانية  بسرعة

7、环保、节能；振动小，噪音低，扬尘少，操作环境清洁，适应环保要求。

7      حماية البيئة وتوفير الطاقة ؛ الاهتزاز ، وانخفاض مستوى الضجيج والغبار المنخفضة ونظيفة وبيئة العمل لتلبية متطلبات حماية البيئة.

VM系列立式磨粉机技术参数:

حجةالتقنية عن طاحونة القايم السلسلة  VM

毫米和的转换: 25.4毫米=1英寸

تحويل الم م والبوصة 25.4 ملم = 1 فيها

物料湿度和硬度等因素会影响磨粉机最终的产量和细度。

والعوامل مثل الرطوبة وصلابة المواد تؤثر على المحصول النهائي آلة طحن وصفاء.

矿石磨:

| 型号 | VM130K | VM150K | VM170K | VM190K | VM220K | VM240K |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 转盘中径 (mm) | 1300 | 1500 | 1700 | 1900 | 2200 | 2400 |
| 产量 (t/h) | 10~30 | 13~40 | 18~57 | 23~72 | 36~114 | 41~128 |
| 成品细度 | 微米 | 170~45 | 170~45 | 170~45 | 170~45 | 170~45 | 170~45 |
|  | 目数 | 80~325 | 80~325 | 80~325 | 80~325 | 80~325 | 80~325 |
| 成品水分 | ≤1% | ≤1% | ≤1% | ≤1% | ≤1% | ≤1% |
| 最大进料尺寸 (mm) | <38 | <40 | <42 | <45 | <50 | <55 |
| 最佳入磨物料水分 | <4% | <4% | <4% | <4% | <4% | <4% |
| 需烘干入磨物料水分 | <15% | <15% | <15% | <15% | <15% | <15% |
| 入磨风温 (℃) | <350 | <350 | <350 | <350 | <350 | <350 |
| 出磨风温 (℃) | 70~95 | 70~95 | 70~95 | 70~95 | 70~95 | 70~95 |
| 主电机功率 (KW) | 185~220 | 250~280 | 355~400 | 450~500 | 710~800 | 800~900 |
| 外形尺寸 | 长(mm) | 3500 | 4200 | 4700 | 8500 | 10200 | 11700 |
|  | 宽(mm) | 3400 | 3900 | 4500 | 5600 | 6700 | 7700 |
|  | 高(mm) | 5800 | 7100 | 8300 | 8800 | 10600 | 12200 |
| 重量 (t) | 48 | 75 | 90 | 100 | 125 | 160 |

磨煤

| 型号 | VM130M | VM150M | VM170M | VM190M | VM220M | VM240M |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 转盘中径(mm) | 1300 | 1500 | 1700 | 1900 | 2200 | 2400 |
| 产量 (t/h) | 10~15 | 16~22 | 20~28 | 26~35 | 35~45 | 40~50 |
| 煤粉细度 (R0.08) | <15% | <15% | <15% | <15% | <15% | <15% |
| 煤粉水份 | <1% | <1% | <1% | <1% | <1% | <1% |
| 最大物料尺寸(mm) | <38 | <40 | <42 | <45 | <50 | <55 |
| 入磨物料水分 | <15% | <15% | <15% | <15% | <15% | <15% |
| 入磨风温 (℃) | <350 | <350 | <350 | <350 | <350 | <350 |
| 出磨风温 (℃) | 75~95 | 75~95 | 75~95 | 75~95 | 75~95 | 75~95 |
| 原煤哈氏可磨指数(HGI) | <55 | <55 | <55 | <55 | <55 | <55 |
| 主电机功率(KW) | 185 | 250 | 315 | 400 | 500 | 560 |
| 外形尺寸 | L(mm) | 3500 | 4200 | 4700 | 8500 | 10200 | 11700 |
|  | W(mm) | 3400 | 3900 | 4500 | 5600 | 6700 | 7700 |
|  | H(mm) | 5800 | 7100 | 8300 | 8800 | 10600 | 12200 |
| 重量(t) | 46 | 75 | 94 | 100 | 122 | 157 |

注： 各项参数及外观若有变更，依发货时随带的使用说明书为准。

矿石磨:

طاحونة لمعادن:

| نوع | VM130K | VM150K | VM170K | VM190K | VM220K | VM240K |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| قطر القرص الدوار (mm) | 1300 | 1500 | 1700 | 1900 | 2200 | 2400 |
| طاعة (t/h) | 10~30 | 13~40 | 18~57 | 23~72 | 36~114 | 41~128 |
| درجةالدقيق مواد النهاية | ميكرون | 170~45 | 170~45 | 170~45 | 170~45 | 170~45 | 170~45 |
|  | عيون | 80~325 | 80~325 | 80~325 | 80~325 | 80~325 | 80~325 |
| درج الرطوب مواد النهاية | ≤1% | ≤1% | ≤1% | ≤1% | ≤1% | ≤1% |
| حجم المدخل mm | <38 | <40 | <42 | <45 | <50 | <55 |
| درجة الرطوب الأقصي | <4% | <4% | <4% | <4% | <4% | <4% |
| درجة الرطوب المدخل | <15% | <15% | <15% | <15% | <15% | <15% |
| درجة الحرارة ريح المدخل(℃) | <350 | <350 | <350 | <350 | <350 | <350 |
| درجة الحرارة ريح المخرج (℃) | 70~95 | 70~95 | 70~95 | 70~95 | 70~95 | 70~95 |
| قوة المحرك الرئيسي (KW) | 185~220 | 250~280 | 355~400 | 450~500 | 710~800 | 800~900 |
| حجم الذاتية | طويل(mm) | 3500 | 4200 | 4700 | 8500 | 10200 | 11700 |
|  | عريض(mm) | 3400 | 3900 | 4500 | 5600 | 6700 | 7700 |
|  | عالي(mm) | 5800 | 7100 | 8300 | 8800 | 10600 | 12200 |
| وزن (t) | 48 | 75 | 90 | 100 | 125 | 160 |

磨煤:

طاحونة لفحم

| نوع | VM130M | VM150M | VM170M | VM190M | VM220M | VM240M |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| قطر القرص الدوار (mm) | 1300 | 1500 | 1700 | 1900 | 2200 | 2400 |
| طاعة (t/h) | 10~15 | 16~22 | 20~28 | 26~35 | 35~45 | 40~50 |
| درجة الدقيق لغبار الفحم (R0.08) | <15% | <15% | <15% | <15% | <15% | <15% |
| درجة الرطاب لغبار الفحم | <1% | <1% | <1% | <1% | <1% | <1% |
| حجم المدخل(mm) | <38 | <40 | <42 | <45 | <50 | <55 |
| درجة الرطوب المدخل | <15% | <15% | <15% | <15% | <15% | <15% |
| درجة الحرارة ريح المدخل (℃) | <350 | <350 | <350 | <350 | <350 | <350 |
| درجة الحرارة ريح المخرج (℃) | 75~95 | 75~95 | 75~95 | 75~95 | 75~95 | 75~95 |
| 原煤哈氏可磨指数(HGI) | <55 | <55 | <55 | <55 | <55 | <55 |
| قوة المحرك الرئيسي (KW) | 185 | 250 | 315 | 400 | 500 | 560 |
| حجم الذاتية | طويل (mm) | 3500 | 4200 | 4700 | 8500 | 10200 | 11700 |
|  | عريض (mm) | 3400 | 3900 | 4500 | 5600 | 6700 | 7700 |
|  | (mm) عالي | 5800 | 7100 | 8300 | 8800 | 10600 | 12200 |
| وزن(t) | 46 | 75 | 94 | 100 | 122 | 157 |

الملاحظ :إذا المعلمات والتغيرات الشكل ، اعتمادا على التسليم مع استخدام دليل الصيانة العشوائية التي يعتد بها.

## طريقة الاتصال

## تشنغتشو :

العنوان : National HI-TECH Industry Deve- lopment Zone, Zhengzhou, China

رمز البريدي : 450001

رقم الهاتف : A: 0086-371-67999255 A:0086-371-67988500

رقم الفاكس : A-  67998980-371-0086

البريد الالكتروني :sales@kefid.com

ICQ :581565081

NSM :kefidmachinery@hotmail.com

! Messenger  Yahoo : kefidmachinery@hotmail.com

## شنغهاي :

العنوان : No.201-34, Huaxia San Road, Pudong New Area,Shanghai, China

رمز البريدي : 201200

رقم الهاتف : A 58385016-021-0086

رقم الفاكس : A58377628 -021-0086

البريد الالكتروني : sales@kefid.com

ICQ : A:581565081

MSN : kefid-shanghai@hotmail.com